Бензиновая мини электростанция

HG 15000 SDX

|  | Основные параметры: выходная номинальная мощность 10,6 кВа, макс. мощность 12,0 кВа, напряжение 230 В, частота тока 50 Гц, одна фаза; оригинальный двигатель HONDA с верхним расположением клапанов; встроенный вольтметр, позволяющий контролировать выходное напряжение; датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя; ручной или электрический старт (аккумулятор в комплекте); современный синхронный генератор без щеточного типа, что увеличивает срок эксплуатации без профилактического техобслуживания; модель для использования на предприятиях, в загородных домах и т.д. с повышенным требованием к качеству тока. |
| --- | --- |

Спецификация

| Электростанция |
| --- |
| Модель | HG 15000 SDX |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Тип запуска | ручной и электрический |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Генератор |
| Модель электрогенератора Тип электрогенератора | Mecc Alte S20F-200/A Синхронный, без щеточный |
| Номинальная выходная мощность (кВa) | 10,6 |
| Максимальная выходная мощность (кВa) | 12 |
| Коэффициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
| Сила тока (А) | 52,2 |
| Выход постоянного тока (В-А) | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Двигатель |
| Модель двигателя | HONDA GX 670 |
| Тип двигателя | двухцилиндровый 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 670 |
| Мощность двигателя (л.с. / кВт) | 20,5 / 15,3 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 77x72 |
| Вместимость масляной системы (л) | 1,4 |
| Контроль уровня масла | есть |
| Уровень шума (дБ) | 82 |
| Потребление топлива | 6 литров |
| Объём топливного бака | 17 литров |
| Транспортировочные данные |
| Габаритные размеры (мм) | 925X580X740 |
| Масса (кг) | 160 |